příloha č. 3  ZAdávací dokumentace

Technická specifikace

Obecné požadavky

Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Zadavateli:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná Zadavateli,

- jsou určeny pro provoz v České republice.

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. uchazečem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu předávacího (akceptačního) protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

      - Uchazeč musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena.

| Položka slepého rozpočtu | Část | Parametr | Popis povinného parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server 1 ks | Provedení | Do racku 19“ včetně montážního materiálu do racku |
|  |  | Procesor | Minimálně 1x procesor se šesti fyzickými jádry a s technologií HyperThreading. Výkon alespoň 14 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net |
|  |  | Paměť | Minimálně 32 GB RAM DDR4, provozovaná minimálně na 2600 MHz |
|  |  | Rozšiřitelnost | Rozšiřitelnost RAM min. o 64 GB bez výměny RAM modulů |
|  |  | SSD | Min. 2x 480 GB s minimálními parametry: přenosová rychlost 6 Gb/s, kapacita 960 GB, smíšené použití, s možností výměny za provozu (hot-plug), min. 3 DWPD (počet zápisů jednotkou za den po dobu 5 let) |
|  |  | HDD | 4 ks pevný disk SATA s minimálními parametry: přenosová rychlost 6 Gb/s, kapacita 4 TB, 7200 ot./min, s možností výměny za provozu (hot-plug) |
|  |  | Rozšiřitelnost | Min. 2 volné pozice pro budoucí rozšíření, podpora SSD |
|  |  | RAID | RAID řadič s min. 2 GB cache zálohovanou proti výpadku napájení, podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60, v ceně dodávky časově neomezené licence na uvedené typy RAID na neomezenou kapacitu |
|  |  | Napájení | 2x napájecí zdroj s příkonem 400 až 500 VA vyměnitelný za provozu pro redundanci s energetickou účinností min. 94%, dodávka včetně napájecích kabelů |
|  |  | LAN porty | LAN 2x 1Gbps RJ-45 s podporou iSCSI a virtualizačních technologií VMQ |
|  |  | USB porty | Min. 1x USB 3.0 port na čelním panelu, možnost bootování |
|  |  | Vzdálená správa | Servisní modul s možností samostatného přístupu po management síti po vyhraženém LAN portu 1 Gbps, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média |
|  |  | Kompatibilita | Podpora nejrozšířenějších operačních systémů (Windows, Linux, VMware) |
|  |  | Management | Podpora managementu včetně potřebných management licencí |
|  |  | Záruka | Záruka min. 60 měsíců. Záruka poskytnuta výrobcem zařízení. |
| 2 | UPS 1 ks | Elektrické provedení | Jmenovité napětí 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |
|  |  | Příkon / výkon | Příkon min. 1000 VA, výkon min. 650W |
|  |  | Technologie | Online s dvojitou konverzí |
|  |  | Účinnost | Min. 90% |
|  |  | Stabilizace | Výstupní napětí – odchylka max. ±5 % od jmenovité hodnoty |
|  |  | Kapacita | Doba běhu na baterie min. 15 min při 50% zátěži |
|  |  | Vstup | Standardní zásuvka IEC C14 |
|  |  | Výstupy | Min. 6 zásuvek IEC C13 |
|  |  | Napájecí segmenty | Min. 2 nezávisle ovládané napájecí segmenty pro postupný náběh napájených technologií (LAN, servery) |
|  |  | Diagnostika | Vestavěný úplný́ systémový́ autotest, možnost automatického plánovaného provádění |
|  |  | Servis | Baterie musí být vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. |
|  |  | Komunikační porty | RS-232, USB, LAN RJ-45 pro management a automatické řízení zálohovaných zařízení |
|  |  | Komunikace LAN | Podpora http/s, SNMP s podporou standardní UPS MIB, SMTP |
|  |  | Stavové informace | Grafický/Textový displej pro základní informace o stavu UPS |
|  |  | Řízení | Schopnost dálkového ovládání a restartování chráněných zařízení přes síť, korektní shutdown operačních systémů |
|  |  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích dodávaných zadavateli, příslušný SW bude součástí dodávky |
|  |  | Alerty | Real-time e-mailová upozornění na události |
|  |  | Záruka | Záruka výrobce min. 24 měsíců, včetně baterií. |
| 3 | Síťové úložiště NAS + UPS 1 ks | Provedení | Samostatně stojící, možno umístit i mimo rack |
|  |  | HDD | Min. 5 pozic pro HDD / SSD, podpora Btrfs a ext4 souborových systémů |
|  |  | Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty) + min. 1x eSATA port 2 x M.2 NVMe 2280 SSD slot pro SSD cache |
|  |  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. |
|  |  | Kapacita | Osazeno min. 4x 6TB HDD SATAIII/7200 RPM/256MB cache. |
|  |  | Konektivita | Min. 2 x 1GBit Ethernet porty s podporou agregace linek a redundance. |
|  |  | Výkon | Rychlost zápisu min. 130 MB/sec při RAID5 a CIFS |
|  |  | Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |
|  |  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |
|  |  | Operační paměť | RAM min. 8GB |
|  |  | Ochrana dat | Basic/JBOD/0/1/5/5+Spare/6/10 + Hybrid RAID |
|  |  | Služby | Zařízení musí obsahovat služby pro zálohování pracovních stanic, pro zálohování jiných zařízení NAS, pro zálohování fyzických i virtuálních serverů a pro zálohování Office 365 a G-Suite. |
|  |  | Záruka | Záruka min. 36 měsíců |
|  |  | UPS - příkon | min. 900VA (výkon min. 450W) |
|  |  | USB – Zásuvky | České zásuvky |
|  |  | USB - Komunikace | USB komunikace |
| 4 | Pracovní stanice žák 25 ks | Provedení | Provedení minitower |
|  |  | Rozměry | Typické rozměry V 360 mm x Š 180 mm x H 390 mm, max. přípustné rozměry V 400 mm x Š 20 mm x H 450 mm |
|  |  | Procesor | 1x procesor se čtyřmi fyzickými jádry a s technologií HyperThreading. Výkon alespoň 8 500 bodů dle https://www.cpubenchmark.net |
|  |  | Operační paměť | Min. 8 GB RAM DDR4 s možností rozšíření na alespoň 32 GB |
|  |  | Grafika | Integrovaná |
|  |  | SSD | SSD s kapacitou min. 250 GB s technologií M.2 NVMe |
|  |  | Klávesnice | CZ klávesnice |
|  |  | Myš | Optická myš |
|  |  | Porty | Min. počty – 1x LAN 1 Gbps, 4x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA, 3x 3,5 mm audio jack |
|  |  | Zdroj | Výkon min. 250W s účinností min. 85% |
|  |  | Záruka | Min. 36 měsíců včetně nároku na nové verze firmware |
| 5 | Pracovní stanice učitel 1 ks | Provedení | Provedení minitower, možnost instalovat až 7 ventilátorů (dva 120mm ventilátory instalovány) |
|  |  | Rozměry | Typické rozměry V 435 mm x Š 195 mm x H 450 mm, max. přípustné rozměry V 420 mm x Š 210 mm x H 480 mm |
|  |  | Procesor | 1x procesor se šesti fyzickými jádry a s technologií HyperThreading. Výkon alespoň 12 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net |
|  |  | Operační paměť | Min. 16 GB RAM DDR4 s možností rozšíření na alespoň 32 GB |
|  |  | Grafika | Integrovaná |
|  |  | SSD | SSD s kapacitou min. 1TB GB s technologií M.2 NVMe |
|  |  | Klávesnice | CZ klávesnice |
|  |  | Optická mechanika | DVD RW/RAM |
|  |  | Myš | Optická myš |
|  |  | Porty | Min. počty – 1x LAN 1 Gbps, 4x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA, 3x 3,5 mm audio jack |
|  |  | Zdroj | Výkon min. 350W s účinností min. 85% |
|  |  | Záruka | Min. 36 měsíců včetně nároku na nové verze firmware |
| 6 | Monitor 26 ks | Monitor provedení | Úhlopříčka min. 23,5“, technologie IPS, rozlišení 1920x1080, svítivost 250cd/m2, pozorovací úhly min.178°/178° |
|  |  | Monitor vstupy | VGA, HDMI, repro |
|  |  | Monitor certifikace | Min. EnergyStar 7.0 |
|  |  | Záruka | Min. 36 měsíců. |
| 7 | Operační systém 26 ks | Provedení | Operační systém v nejnovější dostupné verzi dodaný společně s hardware, 100% kompatibilní s aktuálně používaným operačním systémem WINDOWS 10 /7 a s provozovaným software Office 365 |
| 8 | Kancelářský software 26 ks | Provedení | Balík kancelářského software 100% kompatibilní s Microsoft Office 2019 verze Standard, verze pro školy |
| 9 | Virtualizační software 1 ks | Provedení | Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje |
|  |  | Licence | Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý dva procesory). Dodání nejnovější dostupné verze v licenčním modelu pro školy. |
|  |  | Záruka | Systém musí mít v ceně SW updaty a podporu min. na jeden rok, součástí dodávky musí být přímý přístup k podpoře výrobce |
|  |  | Podpora | Podpora všech běžných operačních systémů, min. Windows Server 2019 a novější, Linux |
|  |  | Správa | Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí |
| 9 | Licence virtuálních serverů, přístupové serverové licence | Provedení | Licence musí být pořízeny v licenčním programu určeném pro školství v aktuálně nejnovější dostupné verzi. Licence musí pokrývat počet jader procesoru v dodaném serveru |
|  |  | Kompatibilita | Serverová licence - virtualizační nody - požadujeme dodávku a instalaci 2 instancí aktuální serverové licence 64-bit, plně kompatibilní s aktuálně nasazeným systémem Windows Server 2008 R2 a s aplikacemi Office 365. |
|  |  | Přístupové licence | Požadujeme dodávku a instalaci serverových přístupových licencí pro 25 počítačů v aktuálně nejnovější dostupné verzi |
| 10 | Software pro správu učebny 1 ks | Vlastnosti | Požadujeme možnost dohledu žákovských PC z učitelského PC a vzdáleného ovládání žákovských PC. Prezentaci (sdílení obrazovky) z učitelského PC na žákovské PC. zobrazení náhledu studentských počítačů dálkové ovládání studentských počítačů zobrazení učitelovy obrazovky na studentských počítačích uzamknutí studentských počítačů vzdálené zapnutí, vypnutí a restart počítačů vzdálené spuštění libovolných příkazů |
|  |  | Licence | Licence pro učebnu s 24 žákovskými a jedním učitelským počítačem |
|  | Instalace a konfigurace -server a počítače | Server | Fyzická instalace serveru do racku, konfigurace serveru (RAID, servisní modul), propojení do infrastruktury |
|  |  | UPS | Instalace UPS a konfigurace parametrů |
|  |  | Virtualizační SW | Instalace a konfigurace virtualizačního software na server, instalace a konfigurace virtuálního serveru pro komunikaci s UPS |
|  |  | Virtuální servery | Instalace a konfigurace virtuálních serverů dle požadavků zadavatele. (Active Directory, import uživatelů z jiných SW, nastavení a konfigurace uživatelských účtů) Instalace a zprovoznění Active Directory, import - propojení uživatelů z domény Office 365, převod dat ze stávajícího řešení AD. Přesun uživatelských dat. Nastavení počítačů v AD včetně instalace požadovaných programů. Nastavení zabezpečení uživatelů (počítačů) pomocí Group Policies. Nastavení Zálohování serverů + uživatelských dat na externí zálohovací zařízení. Nastavení sdílených adresářů – pro učitele/ žáky – zálohování společných dat – několik generací. |
|  |  | Zálohovací zařízení | Instalace a konfigurace zálohovacího zařízení, nastavení zálohování virtuálních serverů a vybraných počítačů s využitím služeb zálohovacího zařízení |
|  |  | Počítače | Fyzická instalace a konfigurace počítačů. Instalace a update operačního systému, kancelářského software, propojení počítačů do infrastruktury, připojení do domény |
|  |  | Školení | Proškolení administrátorů a obsluhy |

| Položka slepého rozpočtu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozvody počítačové sítě | 11 | Stojanový rozvaděč | Stojanový rozvaděč 22U (š)600x(h)1000 pro umístění serveru, skleněné dveře, uzamykatelný, včetně instalace |
|  | 14 | Napájení | Napájecí panel 230 V v přepěťovou ochranou, min. 6x 230 V, umístění 1x do datového a 1x do serverového rozvaděče, včetně instalace |
|  | 14 | Ukončení kabelů rozvaděče | Ukončení všech kabelů - 2x Patch panel 24TP Cat6 v rozvaděči v učebně a 1x Patch panel 24TP Cat6 v rozvaděči serveru |
|  | 14 | Instalace kabelů | Dodávka a instalace kabelů UTP CAT6 z rozvaděče v učebně do datových zásuvek ve stolech do připravených kabelových tras. Instalace 2 kabelů UTP CAT6 z rozvaděče v učebně do rozvaděče v místnosti serveru do připravené kabelové trasy. |
|  | 14 | Vyvázání kabelů | Vyvázání patch kabelů v rozvaděčích – 2x v rozvaděči v učebně a 1x v rozvaděči serveru |
|  | 14 | Ukončení kabelů ve stolech | Dodávka a instalace dvojzásuvka datová CAT 6 v instalační krabici, ukončení kabelů ve stolech |
|  | 12 | Switch 24-port | Plně konfigurovatelný L2 přepínač, 24x port Fast Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 2x Gigabit Ethernet SFP slot, QoS (Quality of Service). Pasivní chlazení - bez ventilátorů. Provedení do racku 19". Spravovatelnost (smart switch, web manageable), VLAN (virtual local area network), přepínací výkon min. 52 Gb/s. Podpora ekologického standardu Ethernet IEEE 802.3az. Včetně instalace. |
|  | 13 | Switch 48-port | Plně konfigurovatelný L2 přepínač, 48x port Fast Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 2x Gigabit Ethernet SFP slot, QoS (Quality of Service). Pasivní chlazení - bez ventilátorů. Provedení do racku 19". Spravovatelnost (smart switch, web manageable), VLAN (virtual local area network), přepínací výkon min. 100 Gb/s. Podpora ekologického standardu Ethernet IEEE 802.3az. Včetně instalace. |
|  | 14 | Proměření | Proměření všech datových tras |

Náklady uchazeč zahrne do položek na pořízení HW a SW, ke kterým se daný úkol vztahuje.