Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

Šatny 1. stupně

Datum realizace

srpen 2021

- předpokládaný termín dopravy a instalace oznámit min. 2 týdny předem

Mgr. Magdalena Čavojská 352 688 480

Součástí nabídky je

- celková cena včetně DPH

- cena zahrnuje:

dopravu

výnos a hrubé rozmístění v prostoru šaten (prostor šaten je ve zvýšeném patře, přístup vstupním

schodištěm do objektu školy)

odstranění obalových materiálů

- vizuální návrh - řešení šatnového boxu, včetně uspořádání úložné části, řešení odvětrávání a

barevného provedení (možnosti)

Součástí dodávky je

- doprava

- instalace a montážní práce

- odstranění odpadů a obalových materiálů

Specifikace
- šatnový box = 3 spojené skříňky - tj. 70 boxů (210 skříněk/žáků)
- rozměry každé skříňky - výška max.150 cm, hloubka max.40 cm, šířka max. 30 cm

- rozměr šatnového boxu – šířka max. 95 cm

- uvnitř každé skříňky:

police na odkládaní (ne tyč na ramínka)

pevně uchycený dvojháček (ne lepený) 
  děrovaný panel (záda)

odvětrávání skříněk v úrovni uložení bot, nejlépe formou drátěného roštu tvořícího dno skříňky

- příprava na zamykání na individuální visací zámek, plastová krytka na protažení zámku
- barevné provedení dvířek (lamino), event. obrázkový potisk

Prostor šatny – otevřený prostor, nově zrekonstruovaný, na podlaze je položena světlá dlažba