Příloha č. 1 Krycí list – identifikační údaje

| 2. Základní identifikační údaje |
| --- |
| 2.1. Zadavatel |
| Název: | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. |
| Sídlo podnikání: | Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov |
| IČO: | 26330202 |
| DIČ: | CZ26330202 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Mgr. KAREL BERNARD, jednatel |
| Tel. | 602 110 503 |
| E-mail: | reditel@tshs.cz |
| Osoba odpovědná k zastupování | Bc. Zdeněk CHLEBUŠ – ředitel společnosti |
| 2.2. Uchazeč |
| Název: | Bude doplněno |
| Sídlo: | Bude doplněno |
| IČO: | Bude doplněno |
| DIČ: | Bude doplněno |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): | Bude doplněno |
| Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: | Bude doplněno |
| Kontaktní osoba: | Bude doplněno |
| Tel.: | Bude doplněno |
| E-mailová adresa uchazeče pro elektronickou komunikaci zadavatele s uchazečem: | Bude doplněno |

3. Technické parametry

Technické parametry na vyvážecí soupravu – FORWARDER – požadované zadavatelem: Výkon motoru min. 50 kW, splňující aktuální emisní normy, využití stroje při nízkém zatížení Užitečná hmotnost stroje: min. 5 000 Kg Světlá výška min. 40 cm v celém profilu stroje Šířka stroje max. 200 cm Podvozek se požaduje šestikolový (z důvodu přepravy stroje) Délka ložné plochy min. 3 750 mm Počet párů klanic min. 4 Vzduchem odpružené sedadlo operátora Záběrové řetězy pro přední nápravu Silniční osvětlení Pracovní osvětlení halogenové Ovládání pomocí elektronických joysticků Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joysticků pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) Dosah hydraulického jeřábu (HJ) min. 6,25 m Zdvihový moment HJ min 25 kN Otočný moment HJ min 7,5 kNm Hydraulický olej biologicky odbouratelný Naklápění kleští Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko – pneumatických tlumičů Rádio s Bluetooth a handsfree, klimatizace Doprava na místo dodání, montáž a kompletace výrobku na místě, zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu, uvedení do provozu Návod k obsluze v češtině Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, návod pro obsluhu stroje v češtině

Podpisem dodavatel potvrzuje výše uvedené požadavky na technické vybavení a že nabízený typ technologie obsahuje tyto výše uvedené technické parametry. V případě, že by jednotlivé technické parametry nebyly obsaženy v nabízené technologii, bude příslušný dodavatel vyloučen z dalšího hodnocení. Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technologie. Nabízená technologie nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. Uchazeč, jehož nabídka bude vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozování jednotlivé techniky.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Bude doplněno